## Slide 1: 실험 정리

## Slide 2: Feature Scaling의 중요성
Feature 사이의 값의 큰 차이는 학습의 불안정성을 가져옴
  State: [power_out, SOC – 0.6, j_min, j_max]
Power_out: ~
j_min, j_max: ~
SOC – 0.6: ~
Power의 평균이 0이고 표준편차가 1이 되도록 normalization을 진행하면 학습의 안정도가 매우 커짐

## Slide 3: Feature Scaling의 중요성 2
Feature 사이의 값의 큰 차이는 학습의 불안정성을 가져옴
  State: [power_out, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  State: [power_out, SOC – 0.6, j_min, j_max]
Power_out [W]: ~
j_min, j_max: ~
SOC – 0.6: ~
Power의 평균이 0이고 표준편차가 1이 되도록 normalization을 진행하면 학습의 안정도가 매우 커짐
Power_out [kW]: ~
j_min, j_max: ~
SOC – 0.6: ~

## Slide 4: DDQN 1
State, Action, Reward
  State: [power_out_norm, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Action: 크기 20의 이산화 된 액션
  Reward:
네트워크 구조:
  Main, Target:
    Input(4)
    Dense(30, activation=“relu”)
    Dense(30, activation=“relu”)
    Output(20)
<하이퍼파라미터>
성공적임

## Slide 5: DDQN 2
Power를 kW 단위로 환산하여 Feature scaling 수행
State, Action, Reward
  State: [power_out/1000, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Action: 크기 20의 이산화 된 액션
  Reward:
네트워크 구조:
  Main, Target:
    Input(4)
    Dense(30, activation=“relu”)
    Dense(30, activation=“relu”)
    Output(20)
<하이퍼파라미터>
성공적임

## Slide 6: DDQN 2 – 결과
Power를 kW 단위로 환산하여 Feature scaling 수행
Feature scaling을 통해 학습 안정도를 크게 향상시킬 수 있음을 확인함

## Slide 7: DDQN 3
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [tq, sp, SOC, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [acc, sp, SOC, j_min, j_max]
Env4 State:
  State: [acc, sp, SOC – 0.6, j_min, j_max]
<하이퍼파라미터>
성공적임

## Slide 8: DDQN 3 – 결과
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [tq, sp, SOC, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [acc, sp, SOC, j_min, j_max]
Env4 State:
  State: [acc, sp, SOC – 0.6, j_min, j_max]
Tq, sp를 사용하는 것 아니면 모두 유효할 것으로 보임.
SOC는 SOC 절대값을 사용하는 것 보단 SOC-0.6을 사용하는 것이 좋은 듯 …

## Slide 9: DDPG 1
State, Action, Reward
  State: [power_out_norm, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Action: 연속적인 액션
  Reward:
네트워크 구조:
  Actor:
    Input(4)
    Dense(512, activation=“relu”)
    Dense(512, activation=“relu”)
    Output(1)
  Critic:
    Input(4, 1)
    Dense(16, activation=“relu”)
    Dense(32, activation=“relu”)
    Output(1)
<하이퍼파라미터>
<크리틱 구조>
학습률을 낮추니 성공하는 것으로 보임

## Slide 10: DDPG 2
Power를 kW 단위로 환산하여 Feature scaling 수행
State, Action, Reward
  State: [power_out / 1000, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Action: 연속적인 액션
  Reward:
네트워크 구조:
  Actor:
    Input(4)
    Dense(512, activation=“relu”)
    Dense(512, activation=“relu”)
    Output(1)
  Critic:
    Input(4, 1)
    Dense(16, activation=“relu”)
    Dense(32, activation=“relu”)
    Output(1)
<하이퍼파라미터>
<크리틱 구조>
성공적임 ..
결국 DDPG 알고리즘으로 가야함

## Slide 11: DDPG 3
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [tq, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
Env4 State:
  State: [power_out / 1000, acc, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
<하이퍼파라미터>
Env1에 대해서만 부분적으로 성공적임 (Env2은 실패, Env3은 많이 실패…)
Decay Rate를 0.00001로 낮추기 시도

## Slide 12: DDPG 4
Decay Rate에 따른 학습 안정도를 확인함
Decay Rate: [0.0001, 0.00004, 0.00002, 0.00001, 0.000005]
<하이퍼파라미터>
Decay Rate는 학습의 안정도에 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 보임

## Slide 13: DDPG 5
Replay memory에서 experiments를 normalization하는 방식을 활용하기
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 power_out에 대해 min-max normalization 적용
Env2 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 모든 Feature에 대해 min-max normalization 적용
Env3 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 acc, sp_whl에 대해 min-max normalization 적용
Env4 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 모든 Feature에 대해 min-max normalization 적용
<하이퍼파라미터>

## Slide 14: DDPG 5
Discount rate에 따른 학습 안정도를 확인함
Discount Rate: [0.0001, 0.00004, 0.00002, 0.00001, 0.000005]
<하이퍼파라미터>